ГЕЛЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

| Номинальное напряжение | 12 В | Нормальная рабочая температура | 25℃+3℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость(20hr, 25оС) | 24-200 Ач |  |  |
| Срок службы | 10-12 лет |  |  |
| Влияние температуры на потенциал (20hr) | 40℃ | 102% | Разряд при простое (25℃) | 3 мес. | Оставшийся потенциал:95% |
|  | 25℃ | 100% |  |  |  |
|  | 0℃ | 87% |  | 6 мес. | Оставшийся потенциал:87% |
|  | -15℃ | 72% |  | 12 мес. | Оставшийся потенциал:75% |
| Емкость при заряде. (25оС) | 20 часов | 100% | Диапазон рабочих температур | -15℃~50℃ |
|  | 10 часов | 94% | Напряжения(25℃) | 2.27 - 2.30 В |
|  | 5 часов | 85% |  |  |
|  | 1 часов | 60% | Максимальный заряд | 30A (0.3 сек) |
| Внутреннее сопротивление (25оС) | 4.2mΩ |  |  |
|  |  | Максимальный разрядный ток | 500A(5 сек) |

* Гарантия 1 год.

* Товар имеет Европейскую и Российскую сертификацию.

ЧТО ТАКОЕ ГЕЛЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Энергетической составляющей систем альтернативного энергоснабжения являются необслуживаемые аккумуляторные батареи большой емкости, изготовленные по технологиям GEL или AGМ. Так же можно встретить применение кислотно-свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом, но эффективность их в таких системах значительно ниже. Гелевые же аккумуляторы гарантируют неизменное качество и сохранение функциональных возможностей на протяжения всего заявленного жизненного цикла (10 - 12 лет). Внешнее они похожие на обычные автомобильные аккумуляторы, с которыми сталкивались все автолюбители, но, несколько крупнее. Системы на основе технологий AGM и GEL обладают особыми свойствами, которые просто необходимы для задач альтернативного обеспечения жилого помещения.

Гелевые (GEL) и AGM батареи относятся к одному классу - свинцово-кислотных аккумуляторов. Они состоят из схожего набора составных частей. В надежный пластиковый корпус, обеспечивающий необходимую степень герметизации, помещены пластины-электроды изготовленные из свинца или его особых сплавов с другими металлами. Пластины погружены в кислотную среду - электролит, который может выглядеть как жидкость, или быть в другом, более густом и менее текучем состоянии. В результате протекающих химических реакций между электродами и электролитом вырабатывается электрический ток. При подаче внешнего электрического напряжения заданной величины на клеммы свинцовых пластин, происходят обратные химические процессы, в результате которых батарея восстанавливает свои первоначальные свойства, заряжается.

Рассмотрим более подробно батареи изготовленные по технологии AGM (Absorptive Glass Mat). На русский язык это можно перевести как "поглощающее стекловолокно". В качестве электролита также используется кислота в жидком виде. Но пространство между электродами заполнено микропористым материалом-сепаратором на основе стекловолокна. Это вещество действует как губка, оно полностью всасывает всю кислоту и удерживает её, не давая растекаться. Пластины электродов и слои сепаратора, чередуясь между собой, образуют некое подобие "слоеного пирога".

При протекании химической реакции внутри такого аккумулятора также образуются газы (в основном водород и кислород, их молекулы являются составными частями воды и кислоты). Их пузырьки заполняют некоторые из пор, при этом газ не улетучивается. Он принимает непосредственное участие в химических реакциях при подзарядке батареи, возвращаясь обратно в жидкий электролит. Этот процесс называется рекомбинацией газов. Из школьного курса химии известно, что круговой процесс не может быть 100% эффективным. Но в современных AGM аккумуляторах эффективность рекомбинации достигает 95-99%. Т.е. внутри корпуса такого аккумулятора образуется ничтожно малое количество свободного ненужного газа и электролит не меняет своих химических свойств на протяжении многих лет. Тем не менее, по прошествии очень долгого времени свободный газ создает внутри батареи избыточное давление, когда оно достигает определенного уровня срабатывает специальный выпускной клапан. Этот клапан также защищает батарею от разрыва в случае возникновения внештатных ситуаций: работа в экстремальных режимах, резкое повышение температуры в помещении из-за внешних факторов и тому подобное. Специальное техническое обслуживание батарей AGM не предусмотрено в принципе, ничего туда доливать не требуется!

Но главная техническая особенность AGM аккумуляторов, в отличие от стандартных автомобильных, - возможность работы в режиме глубокого разряда. Т.е. они могут отдавать электрическую энергию на протяжении длительного времени (часы и даже сутки) до состояния, когда запас энергии падает до 20-30 % от первоначального значения. После проведения зарядки такого аккумулятора он практически полностью восстанавливает свою рабочую емкость. Конечно, совсем бесследно такие ситуации проходить не могут. Но современные AGM аккумуляторы выдерживают от 600 и выше циклов глубокой разрядки.

Если предположить, что постоянно раз в неделю пропадает напряжение во внешней сети, происходит подключение аккумуляторов, и они отдают всю доступную накопленную энергию, то мы можем получить примерный жизненный срок такого аккумулятора: 600 доступных циклов делим на 50 (количество недель в году, когда пропадало электричество) получаем 12 лет. Производители заявляют такую же цифру расчетного срока службы, но приписывают фразу - при работе в буферном режиме. Т.е. в режиме, когда аккумуляторы полностью заряжены, готовы включиться в работу, но такие подключения происходят нечасто, и внешнее энергоснабжение восстанавливается ещё до того как батареи полностью разрядились.

Кроме того, у AGM батарей очень малый ток саморазряда. Заряженная батарея может храниться неподключенной долгое время. Например, за 12 месяцев простоя заряд аккумулятора упадет всего до 80% от первоначального.

Такие характеристики достигаются не только за счет конструктивных особенностей AGM технологии. При изготовлении батарей используются более дорогие материалы с особыми свойствами: электроды изготавливаются из особо чистого свинца, сами электроды делают более толстыми, в электролит входит серная кислота высокой степени очистки. Поэтому цена AGM аккумуляторов значительно выше автомобильных собратьев.

Ещё лучшими потребительскими свойствами обладают гелевые аккумуляторные батареи (GEL - Gel Electrolite). В жидкий электролит добавляют вещество на основе двуокиси кремния (SiO2), в результате чего образуется густая масса, напоминающая по консистенции желе. Этой массой и заполнено пространство между электродами внутри аккумулятора. В процессе химических реакций в толще электролита возникают многочисленные газовые пузыри. В этих порах и раковинах происходит встреча молекул водорода и кислорода, т.е. газовая рекомбинация.

В отличие от AGM технологии гелевые аккумуляторы ещё лучше восстанавливаются из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после зарядки батарей. Они способны перенести более 1000 циклов глубокой разрядки без принципиальной потери своей емкости. Так как электролит находится в густом состоянии, то он менее подвержен расслоению на составные части воду и кислоту, поэтому гелевые батареи лучше переносят плохие параметры тока подзаряда.

Таким образом аккумуляторные батареи на остове технологии (GEL) идеально подходят для систем альтернативного и автономного энергоснабжения.